Московский весовой завод «Мидл»

Аналитические и лабораторные весы серии ЭВА.

(Россия)

Простые экономичные модели с базовым набором функций, предназначенные для повседневной работы в лабораторных условиях.

- счетный режим;

- процентное взвешивание;

- СКЛ – юстировка внешней гирей;

- СКЛ-В и СКА – юстировка внешней и встроенной гирей (автоматическая компенсация температуры);

- несколько единиц взвешивания;

- дата и время;

- интерфейс RS-232 для соединения с внешними устройствами;

- возможность настройки печати отчета юстировки в формате GLP с указанием времени, даты, номера весов, а также тестирования юстировки;

- защита от перегрузок;

- защита весов паролем;

- блокировка клавишной панели;

- большой ЖК индикатор с подсветкой;

- прочный металлический корпус;

- стеклянный ветрозащитный короб (для моделей с d=1мг).

Аналитические весы

|  | Модель | СКА-120В | СКА-220В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НВП, г | 120 | 220 |
|  | Дискретность d, г | 0,0001 |
|  | Класс точности | Специальный (I) |
|  | Цена поверочного деления, г | 0,001 |
|  | Диапозон рабочих температур, °С | +10 – +40 |
|  | Параметры электропитания | 15VDC, 50/60Гц, 800мА |
|  | Размер платформ, мм | 140 × 140 | 200 × 175 |
|  | Габариты, мм | d=90 |
|  | Масса, кг | 12 |
|  | Цена, $ |  |

Лабораторные весы

|  | Модель | СКЛ-210 СКЛ-210В | СКЛ-410 СКЛ-410В | СКЛ-2200 СКЛ-2200В | СКЛ-4200 СКЛ-4200В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НВП, г | 210 | 410 | 2200 | 4200 |
|  | Дискретность d, г | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
|  | Класс точности | Высокий (II) |
|  | Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
|  | Диапозон рабочих температур, °С | +10 – +40 |
|  | Параметры электропитания | 15VDC, 50/60Гц, 800мА |
|  | Размер платформ, мм | 140 × 140 | 200 × 175 |
|  | Габариты, мм | 251 × 358 × 104 |
|  | Масса, кг | 5,5 |
|  | Цена, $ |  |  |  |  |

# Text boxes

С уважением,

Валерий Владимирович Никонов

(495) 988-52-88

E-mail: nikonov@middle.ru,

http://www.middle.ru