Московский Весовой завод «МИДЛ»

предлагает

торгово-фасовочные весы  «ГАСТРОНОМ» с принтером печати этикеток UNS BP-1.2 и ЧПМ Мидл-Чек

Комплекс предназначен для автоматизации и учета при фасовке, расчете стоимости и формирования соответствующего штрихового кода, с последующим выводом данных на самоклеющиеся термо-этикетки различных типоразмеров,  а так же возможно использование в качестве стандартного принтера штрих-кода.

|  | МТ-МГЖ(Д)А-7/НК «Гастроном» | МТ-МЖ(Д)А-7/НК «Гастроном» | МТ-В1Ж(Д)А-8/НК «Гастроном» | МТ-ВЖ(Д)А-8/НК «Гастроном» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | МТ-МГЖ(Д)А-7/НК «Гастроном» | МТ-МЖ(Д)А-7/НК «Гастроном» | МТ-В1Ж(Д)А-8/НК «Гастроном» | МТ-ВЖ(Д)А-8/НК «Гастроном» | Принтер UNS BP-1.2 |
| Назначение весов | Торговые весы (сеть+ аккумулятор) | Торговые весы (сеть+ аккумулятор) | Дозирование, счетный и процентный режим | Дозирование, счетный и процентный режим | Печать этикеток штрихкода |
| Точность , г. | 1/2/5 | 1/2/5 | 0,5/1/2/5 | 0,5/1/2/5 |  |
| НПВ, кГ | 6 / 15 / 30 | 6 / 15 / 30 | 3 / 6 / 15 / 30 | 3 / 6 / 15 / 30 |  |

| Грузовая платформа из нержавейки. Температурный диапазон от (–20) -10 до +40оС. | Ж – ЖКИ; Д – светодиодная индикация. Встроенный аккумулятор и сеть 6В/120 часов. |  |
| --- | --- | --- |

Отличия принтера UNSBP-1.2от принтеров других производителей

| - наличие собственной базы товаров - автономная работа в составе весового комплекса - предусмотрен импорт и экспорт справочника товаров в Excel - бесконечное количество видов этикеток - 120 символов в несколько строк для наименования товара | - база данных может быть создана в MS Access, MS SQL, Oracle и др. - полностью заменяет весы со встроенной функцией печати этикеток - легко интегрируется с базой 1С: Бухгалтерия и другими программами - 255 символов в несколько строк для описания товара |
| --- | --- |