MINI SCALE

РУКОВОДСТВО

ФУНКЦИЯ КЛАВИАТУРЫ:

ON/TARE: Включить весы.

Клавиша ТАРЫ, нажмите клавишу для тарирования контейнера. МОДУЛИ: Выбирать единицы измерения g/ozt/dwt.

OFF:           Выключить весы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ:

Нажмите "ON/TARE" клавишу, и не отпускайте, затем нажмите клавишу "UNITS"

четыре раза. В весах будут доступны следующие режимы,

- OFF_X (l-9) (B) SLEP 0/1 (C) UNIT 1 (D) UNIT 2.

- Использование клавиши(ключа) "ON/TARE", чтобы выбрать (A) к (D) в круге

- OFF_X (l-9): Выберите время, авто выключения. Используется клавиша "UNITS" 
для выбора "OFF_1"... "OFF_9". (OFF_1: через 1 минуту выключить).

- SLEP 0/1: Пожалуйста используйте клавишу "UNITS", чтобы выбрать авто выключение (1) или отмены авто выключения (0). "OFF_X" работает только в режиме "SLEP 1".

- UNIT 1: выбор единицы измерения (1) g/ozt/dwt, (2) g/oz,
(3) g/Taiwanese kg, (4) g только. Например, если текущая установка
весов находится в "g/ozt/dwt" , Вам требуется нажать клавишу "UNIT" три раза, чтобы установить "g" только.

- UNIT 2: выбор единицы измерения по умоланию. Вы должны использовать клавишу "UNITS" для выбора единицы измерения "g", "ozt", "dwt", или "oz" или "Taiwanese kg".

(E) Установка закончена, выключите весы.

АВТО КАЛИБРОВКА:

l. Нажать клавишу "ON/OFF" и не отпуская нажмите клавишу "UNITS" три раза, весы будут выводить на дисплей контрольное значение, (допустимое значение : 2000-12000).

2. Примерно 2-3 секунды весы будут показывать контрольное значение. После этого весы войдут в автоматическую калибровку, и на индикаторе отобразится установочный вес [C 50]. [C 100] или [C 500].

3. Установите на платформу указанный на дисплее вес. После 4-6 секунд, дисплей покажет "correct capasity" . То есть, если НПВ весов - 50g, на дисплее - 50.00,  если НПВ весов - 100 г, на дисплее - 100.00, если НПВ весов - 500 г,

на дисплее  - 500.0. Калибровка закончена. Удалите вес с платформы весов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модель | e68-10g | e68-30g | e68-50g | e68-100g | e68-500g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПВ | 10g | 30g | 50g | 100 | 500 г |
| Дискретность | 0.002g | 0.005g | 0.01g | 0.02 г | 0, l г |
| Погрешность | +/- 0.002g | +/-0.005g | +/-0.01g | +/-0.02g | +/-0.l г |
| Единицы измерения | g/ozt/dwt |
| Калибровка | Авто Калибровка |
| Разрешенный вес тары | НПВ |
| Авто выключение | 2 минуты |
| Допустимая рабочая температура | 10°C~30°C/50°F-86°F |
| Дисплей | LCD 5 цифр x 12mm |