### РУКОВОДСТВО ПО КАЛИБРОВКЕ И УСТАНОВКАМ ФАСОВОЧНЫХ ВЕСОВ Т3-30В1ДА-8/Н

1.Вход в программу настроек Выключите электропитание весов, нажмите кнопку УСТ и включите весы, не отпускайте кнопку УСТ до тех пор, пока на дисплее весов появится символ F1 slp. Затем отпустите кнопку настройки УСТ . …………………..………………….. на клавиатуре есть кнопки: ТАРА , >0< , ТЕСТ и УСТ, HOLD. ………………….. используйте кнопку" ТАРА " и кнопку ">0< " для выбора темы меню. Кнопка " ТЕСТ " используется для выхода из текущего шага меню. Кнопка " УСТ " используется для подтверждения текущей функции. ………………….. Функция "slp" - настройка "спящего" режима. Символ "slp" означает, - "спящий" режим выключен. В этом случае нет необходимости производить настройку других опций "спящего" режима. Символ "slp 5,10,15 " означает время через которое весы перейдут в спящий режим: 5 минут,10 минут или 15 минут. ………………….. настройка времени "спящего" режима, это настройка работы весов: Символ "off" означает выключение электропитания весов Символ "dot" означает, что на дисплее весов отобразится точка, если вес груза на весах составит до 9 значений дискретности или нажмите кнопку и тогда весы выйдут из "спящего" режима. ………………….. f2 - настройка веса ………………….. p1 inp: отображение числа датчика ………………….. вся калибровка имеет 12 пунктов ………………….. p2 au - установка "автоматической настройки диапазона ноля" ………………….. p3 - установка: ручная настройка диапазона ноля ………………….. p4 - автоматическое отслеживание нуля ………………….. p5 настройка НПВ Вы можете выбрать НПВ: 3 кг, 6 кг, 15 кг, и 30 кг ………………….. p6 настройка точности весов Вы можете выбрать: 1/3000, 1/6000, 1/15000, 1/30000 ………………….. p7 калибровка веса Первая настройка: на дисплее покажется символ "noload", очистите платформу весов, подождите, пока показания дисплея станут стабильны. Затем нажмите кнопку ТЕСТ. Вторая настройка: на дисплее отобразится "load" поместите на платформу весов калибровочный вес дождитесь стабилизации и нажмите кнопку ТЕСТ. На табло высветятся 00000. Введите в весы значение калибровочного веса кнопками ТАРА и HOLD, затем нажмите кнопку ТЕСТ. ………………….. p8 вернуть все настройки назад к фабричной настройке ………………….. p9 настройка скорость аналого-цифрового преобразователя от 1 до 5. 1 является самой быстрой скоростью, 5 является самой медленной скоростью. ………………….. p10 настройки серийного порта Символ "con" означает соединение с компьютером (pc) или отдаленным дисплеем. Весы посылают значение веса непрерывно. Символ "prt" означает подключение к серийному принтеру. Вы производите настройку серийного принтера. Для печати этикетки необходимо выбрать формат этикетки: этикетка 0 или этикетка 1. ………………….. p11 - настройка широтного коэффициента если весы утратили значение калибровки широтного коэффициента, или если калибровка завершена, но остались небольшие ошибки, Вам необходимо произвести эту настройку. ………………….. p12 - калибровка аккумулятора, ………………….. Диапазон счетных весов: 1/3000, 1/6000, 1/12000, 1/15000, 1/30000 на выбор.