ВЕСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ, ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ, ТОРГОВЫЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МП 60 МГЖ(Д)А-02/HE

(ярмарка)

Инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Весы торговые МП 60 МГЖ(Д)А-02/HE (Ярмарка) предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов на предприятиях торговли и общественного питания, весы также могут быть использованы в других отраслях  народного   хозяйства.

Внешний вид весов

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

- Питание весов осуществляется от аккумулятора или от сети переменного тока 220В 50Гц .

- Аккумулятор: 6В-4А/ч

- Автоматическая настройка нуля (автоматическая настройка тары).

- Функция автоматического отслеживания нуля.

- Шесть жидкокристаллических индикаторов, каждый имеет шесть разрядов высотой 20мм и шириной 8мм с отключаемой подсветкой. Весы, в зависимости от модели, могут иметь индикаторы на светодиодах типа LED.

- Режим диагностики, самодиагностики, калибровки, звуковой сигнал и световой сигнал зарядки аккумулятора.

- Диапазон рабочей относительной влажности ≤80 % (Не поливать водой)

- Диапазон рабочих температур  – 0  +40

- Размер рабочей платформы:                 250 х 350 мм или 300х 400 мм

- Масса:                                                             не более 3 кг

Сокращённые обозначения:

НПВ наибольший предел взвешивания.

НмПВ наименьший предел взвешивания.

dd дискретность отсчета массы.

е цена поверочного деления.

ne количество поверочных делений конкретной модификации.

Перечисленные параметры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Модификация весов | НПВ, кг | НмПВ, г | е, г | dd, г | ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП-60 | 60 | 400/200 | 20/10 | 20/10 | 3000/6000 |

Состав весов

1) Рабочая платформа с наклоняющейся стойкой и с тензорезисторным датчиком - 1 шт.

2) Индикатор веса со стойкой - 1 шт.

3) Кабель питания - 1 шт.

4) Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5) Паспорт - 1шт.

Сборка весов

Достаньте из упаковочной коробки все составляющие части весового комплекта. Аккуратно

вставьте и закрепите стойку на рабочей платформе с индикаторами и кнопками управления,

соедините разъёмы (вход-выход) питания датчика.

Подготовка весов к работе.

Весы должны быть установлены на устойчивой и ровной поверхности. Отрегулируйте четыре ножки так, чтобы привести весы в горизонтальное положение. Пузырёк уровня должен находиться в центре малого круга. Рабочая платформа весов в центре рабочего стола имеет небольшое углубление, что предотвращает скатывание товара имеющего круглую форму.  Стойка индикатора, для удобства,  может быть повернута или наклонена в сторону покупателя или оператора.

Подключите кабель питания к разъёму, расположенному на боковой стенке стойки индикатора, после чего вставьте вилку в сетевую розетку 220В 50Гц и нажмите кнопку включения весов на передней панели индикатора. На табло будет отображаться прохождение внутреннего теста со звуковым сигналом и справа над сетевым разъёмом загорится индикатор зарядки внутреннего аккумулятора. Как только пройдет тест на всех индикаторах установятся нулевые показания. Весы готовы к работе. Не оставляйте на рабочем столе весов взвешиваемый товар на долгое время, что может привести к выходу из строя тензодатчика и нарушению точности измерения веса или ухода нуля.

Клавиатура главного дисплея.                  Рабочие индикаторы веса и цен

ЖКИ                 LED

>0</Т      Кнопка обнуления индикатора весов в случае неполного возврата к исходному

нулю при отсутствии веса на рабочем столе. Совмещает функцию тары

Кнопка с изображением лампочки означает включение и выключение подсветки индикаторов

ВКЛ       Кнопка включения весов

ВЫКЛ     Кнопка выключения весов

ВВОД      Кнопка выбора и подтверждения установок

П          Кнопка включения режима памяти

П1, П2, П3, П4, П5  Пять кнопок памяти

1-9, точка  Кнопки набора цены

Работа с весами

В режиме простого взвешивания, после включения весов и прохождение теста, положите на рабочую платформу товар. На дисплее МАССА высветится вес товара. На других индикаторах будут нули. При плохой видимости включите подсветку дисплея, для чего нажмите кнопку с изображением лампочки. Отключить подсветку можно повторным нажатием той же кнопки, либо через некоторое время отключение произойдёт автоматически, только в этом случае подсветка будет включаться каждый раз, когда на весах будет товар.

Для работы весов с ценами необходимо набрать на цифровом поле значение стоимости товара за 1 кг. по следующей схеме:

Кнопки 4.5 приведены в качестве условного примера, как 4руб 50коп – стоимость товара за 1 кг. Поместив, после этого, товар на весы, табло МАССА покажет значение веса, а на индикаторе СТОИМОСТЬ высветится цена взвешиваемого товара.

При установке цены необходимо набор осуществлять быстро, с минимальным временем между нажатиями кнопок. В противном случае набранная цифра может не перейти в следующий разряд. Для сброса набранного значения цены необходимо нажать ноль. Установка новой цены не требует сброса предыдущей, достаточно набрать новое значение.

Для работы с памятью воспользуйтесь следующей схемой:

Набрать, например, 4руб 50коп – значение цены за 1кг, после чего нажать кнопки П и П1.

Другое значение цены за 1кг заносится в память весов, как П и П2 и.т.д. до пяти включительно. Теперь для установки цены за 1кг достаточно выбрать из памяти весов необходимое значение соответствующей кнопкой. Для обнуления или изменения стоимости вводится значение 0 в необходимый регистр памяти, или набрать новую стоимость товара за 1кг.

Функция Ноль При наличии на дисплее показаний отличных от нуля нажмите кнопку >0</T.

Диапазон настройки нуля >=2% от НПВ.

Функция Тара Положите вес на рабочий стол прибора. Нажмите кнопку >0</T, на дисплее установится нулевое значение. Весы будут показывать вес Нетто. Уберите груз, на дисплее будет отображено отрицательное значение. Нажмите повторно кнопку >0</T,  весы обнулятся.

Весы не могут использоваться продолжительное время в режиме тары, иначе функция отслеживания нуля исчезнет, и значение нуля станет нестабильным.

Настройки.

Весы имеют внутренние настройки, позволяющие изменять значение НПВ (от 3кг до 600кг), изменять дискретность отсчёта (3000 или 6000 делений), а соответственно точность взвешивания, управлять включением и выключением весов, изменять положение  десятичной точки в итоговой цене. Вход в настройки  и их установки осуществляется по следующей схеме:

Нажмите кнопку ВВОД и кнопку  ВКЛ одновременно, удерживая их некоторое время. Индикаторы высветят:

Далее нажмите кнопку 0 для входа в установки параметров автоматического выключения весов и изменения дискреты

п.1. Нажатием кнопки 0 весы будут включаться в режим автоматического выключения (ON) через промежуток времени или весы будут работать постоянно (OFF) с отображением на дисплее «ЦЕНА»

п.2. Значение дискреты, а следовательно и погрешность взвешивания, можно установить нажимая кнопку 9,. Dd-H значит d =6000, Dd-L значит d=3000 с отображением на дисплее «МАССА»

Подтверждение выбранных параметров одновременно по п.п.1,2 осуществляется кнопкой «ВВОД»

Для изменения положения десятичной точки периодически нажимается кнопка с точкой.

Установка соответствующего НПВ проводится по следующей схеме:

1956 в данном случае является паролем.

Нажимая кнопки от 0 до 7 можно установить необходимый НПВ от 3кг до 600кг. Каждая из кнопок включает свой фиксированный наибольший предел взвешивания.

Внимание! После каждой установки подтверждение её функции осуществляется нажатием кнопки ВВОД.

Предупреждающая индикация: При низком напряжении аккумулятора, расположенный слева на стенке стойки индикатора светодиод будет гореть красным светом - заряд от 50 до 80%, жёлтый свет – заряд от 80 до 90% и зелёный свет – от 90 до 100%.

3. УХОД ЗА ВЕСАМИ.

Протирайте корпус прибора только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом химические очистители. Запрещается разбирать прибор.

Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве.

Не допускайте захламления вблизи весов и проводите очистку территории рядом с весами.

Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не подлежащий взвешиванию.

Техническое обслуживание

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные Производителем специалисты и Центры технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

- При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.

- Если весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями.

- Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими  как перепады  напряжения  питания,  попадание внутрь    весов    посторонних    предметов    и    жидкостей,   грызунов,  бытовых насекомых, пожар и т.п.

- Если в весах поврежден датчик или прибор, вследствие падения или резкого удара.

- Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические
повреждения  корпуса,  клавиатуры,  грузоприемного устройства,  возникшие  в  процессе эксплуатации или транспортировки.

- При отсутствии гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.

- При    повреждении    или   отсутствии    пломбы   ОТК   или    пломбы государственного поверителя.

ВНИМАНИЕ! На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!

К СВЕДЕНИЮ! Завод-изготовитель через  специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое обслуживание и ремонт весов, что существенно увеличивает срок службы изделия и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

### ФИРМЕННЫЙ  МАГАЗИН:

### г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 10

тел./факс 745-67-58 (многоканальный),742-90-60

#### http://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.10

Тел./Факс:/095/ 745-67-58, 742-90-60, 742-90-36

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru

МИДЛ и К

((095) 745-67-58

fax 745-67-58

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ВЕСОВ ФИРМЫ "МИДЛ"